| PHÒNG GD&ĐT……. | ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2020-2021 MÔN THI: VẬT LÝ 9 Thời gian làm bài: 45 phút |
| --- | --- |

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1: Một bóng đèn có ghi (6V- 0,5A) được mắc  vào 2 điểm có hiệu điện thế 6V. Hãy cho biết độ sáng của bóng đèn như thế nào?

- Đèn sáng bình thường.                               C. Đèn sáng yếu hơn bình thường

- Đèn sáng mạnh hơn bình thường.               D.Không thể xác định được.

Câu 2: Ba điện trở R1=  6 và R2= 4 mắc nối tiếp vào giữa hai điểm có hiệu điện thế 12V. Điện trở tương đương và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt bằng:

| A. 6 và 2A | B. 2,4 và 3A. | C .10 và 1,2A. | D. 10 và 1,25A. |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 3: Ba điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào một hiệu điện thế không đổi. Nếu chuyển sang cùng mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch chính thay đổi thế nào ?

A. Giảm 3 lần.          B.Giảm 9 lần.         C. Tăng 3 lần.                  D.Tăng 9 lần.

Câu 4: Khi đặt hiệu điện thế 4,2V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua dây dẫn này có cường độ 0,3A. Nếu tăng cho hiệu điện thế này thêm 6,3V nữa thì dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là:

A. 0,2A.                 B. 0,75A.                  C. 0,9A.               D. 0,6A.

Câu 5: Đặt vào hai đầu điện trở R1= 10  một hiệu điện thế  U1= 6V. thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở là

A. 60A.                  B. 12A.                   C. 9A.                  D. 0,6A.

Câu 6: Xét các dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn tăng gấp 3 lần và tiết diện giảm đi 2 lần thì điện trở của dây dẫn:

| A. Tăng gấp 6 lần | B. Giảm đi 6 lần | C. Tăng gấp 1,5 lần | D. Giảm đi 1,5 lần. |
| --- | --- | --- | --- |

B. TỰ LUẬN (7 điểm)                                .

Câu 1. (3 điểm)

Cho R1 = 10(  mắc song song với R2 = 15( vào hai điểm M,N có hiệu điện thế không đổi U=12V .

- Vẽ sơ đồ mạch điện và tính điện trở tương đương của mạch

- Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở, công suất trên mỗi điện trở.

- Mắc thêm R3 = 4( nối tiếp với đoạn mạch R1  //R2 vào hai điểm MN tính điện trở của cả mạch và cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở lúc này.

Câu 2. (4 điểm)

Một bếp điện có ghi 220V- 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V  để đun sôi 2,5l  nước từ nhiệt độ ban đầu là 200C thì mất một thời gian là 15 phút. (Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K)

- Tính điện trở của bếp điện.

- Tính hiệu suất của bếp

- Dây đốt nóng của bếp được làm bằng nikenli tiết diện 0,02mm2 điện trở suất

p = 0,4.10-6(m. Tính chiều dài của dây đốt nóng.

- Nếu mỗi ngày đun sôi 5l nước với các điều kiện như nêu trên thì trong 30 ngày sẽ phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước dùng bếp điện này. Cho rằng giá mỗi kw.h là 1500đ.

___________Hết____________

ĐÁP ÁN ĐỀ THI

I. Trắc nghiệm

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C | D | B | D | A |

II. Tự luận

Câu 7

| Tóm tắt đúng đủ | 0.5đ |
| --- | --- |
| a. vẽ đúng sơ đồ | 0,25đ |
| áp dụng ct:Rtđ=R1.R2/R1+R2 | 0,25đ |
| Tính được Rtđ =6Ω | 0,25đ |
| b. áp dụng ct I=U/R | 0,25đ |
| =>I1=U/R1 =>I1 =1.2(A) | 0,25đ |
| => I2=U/R2 | 0 |
| Tính được I2 =0,8(A) | 0,25đ |
| c. Tính được RMN=R12+R3=6+4=10Ω | 0.25đ |
| Tính được I=I1=I12=U/RMN=12/10=1,2(A) | 0,25đ |
| + U12=I12.R12=1,2.6=7,2v |  |
| I1’=U12/R1=7,2/10=o,72A | 02.5đ |
| I2’=U12/R2=7,2/15=0,48A | 02.5đ |

Câu 8:

| tóm tắt đúng đủ | 0,5đ |
| --- | --- |
| Vì U = Uđm=220V nên P =P đm = 1000(w) | 0,25đ |
| a. Từ ct P = U2/R => R = U2/P | 0,25đ |
| Thay số tính được R= 48,4(Ω) | 0,25đ |
| b. tính nhiệt lượng có ích Qi = m.c.∆t | 0,25đ |
| Thay số tính Qi = 2,5.4200.80 =840000(J) | 0,25đ |
| Tính nhiết lượng toàn phần : Qtp= I2.R.t = P.t | 0,25đ |
| Qtp = 1000.900=900000(J) | 0,25đ |
| Tính được hiệu suất H = Qi/Qtp | 0,25đ |
| Thay số tính được H = 93% | 0,25đ |
| c. từ ct : R = p.l /s =>l =R.s/p | 0,25đ |
| Thay số tính đúng được kết quả l = 2.42(m) | 0,25đ |
| tính điện năng tiêu thụ trong một tháng |  |
| từ ct : A = P .t | 0,25đ |
| Thay số tính được A = 15Kw.h | 0,25đ |
| tiền điện phải trả = 15. 1500=22500đ | 0,25đ |
| Chú ý: học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa. |  |